GROZĪJUMI

atklāta konkursa „Mācību iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”

(ID.Nr.RT2014/11-5.ERAF)

nolikumā

Izteikt konkursa nolikuma 3. pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1.1.punktu šādā redakcijā:

1.1.	Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Iekārtu un aprīkojuma svara un gabarītu izmēriem ir pieļaujama novirze +/- 30mm, elektrisko jaudu pielaide +/-10%, bet tas neattiecas uz jau norādītām piegādājamo preču parametru amplitūdām.

Izteikt konkursa nolikuma 3. pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1.2.punkta tabulas 2., 47., 64., 65., 72., 78., 86., 151., 152., 154., 159., 207., 214., 231., 233., 240., 247., 263., 269., 274. un 278. pozīciju šādā redakcijā:

| Nr.p.k. | Nosaukums | Vienība | Vienību daudzums | Minimālās tehniskās un funkcionālās prasības |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Elektriskā plīts ar 4 paceļamām sildvirsmām un izvelkamu paplāti zem sildvirsmām, regulatora rokturi. | gab. | 2 | Elektriskā plīts ar 4 kvadrātveida čuguna sildvirsmām. Sildvirsmas ir paceļamas, zem tām ir izvelkama netīrumu vannīte. Katrai sildvirsmai ir savs 7 pakāpju regulatorslēdzis. Katra sildvirsma aprīkota ar pārkaršanas drošinātāju. Katras sildvirsmas jauda 4kW.Plīts ir bez cepeškrāsns. Nerūsējošā tērauda konstrukcija. Izmēri 820x770x830mm (+/-20mm). 380V/16kW. |
| 47 | Gaļas maļamā mašīna no nerūsējošā tērauda. | gab. | 1 | Gaļas maļamā mašīna. Nerūsējošā tērauda korpuss. Komplektā ar diviem abpusgriezīgiem nažiem un trīs dažāda caurumu izmēra sietiņiem (5 daļu griezējmehānisms). Ražība 300kg/h. 450x250x500mm. 380V/1.1kW. |
| 64 | Bāra blenders. | gab. | 2 | Bāra blenders ar 2 darba ātrumiem. Viegli noņemama un uzliekama polikarbonāta krūze ar tilpumu vismaz 1.25 litri. Izmēri 180x200x400mm(+/-20mm). 220V/0.4kW. |
| 65 | Bāra blenders. | gab. | 1 | Bāra blenders ar maināmiem ātrumiem. Viegli noņemama un uzliekama polikarbonāta krūze ar tilpumu vismaz 1.7 litri. Pakāpeniska ātruma palielināšana. Metāla motora pamatne. Izmērs 440x250x230mm (+/-30mm). 220V/0.61kW. |
| 72 | Kafijas automāts. | gab. | 1 | Kafijas gatavošanas aparāts. Neatkarīga temperatūras regulācija katrai gatavošanas grupai. Boilera tilpums 11 litri. Kafijas aparāts ar 2 izdales grupām. SIS (soft infusion system) gatavošanas sistēma.2 tvaika padeves vietas, karstā ūdens padeve tējai. Izmēri 800x550x550mm. 380V/3kW. |
| 78 | Aukstuma kamera no nerūsējošā tērauda, temperatūras režīms -10 -25 grādi C. | gab. | 1 | Saliekamā aukstuma kamera, nerūsējošā tērauda grīda. Darba temperatūra -10C/-25C. Sienu biezums ir 100mm. Viegli un ērti montējama pateicoties klipšu sistēmai. Kameras iekšējie stūri ir noapaļoti, kas atvieglo tīrīšanu. Durvis ar slēdzeni un drošības slēdzi atvēršanai no iekšpuses. Izmēri: garums no 2960 līdz 2200mm, dziļums no 1800 līdz 1700mm, augstums no 2200 līdz 2160mm. Izmēri jāprecizē pirms piegādes, atbilstoši pasūtītāja norādītās telpas izmēriem. |
| 86 | Saldētava, temperatūras režīms -10 -24 grādi C. | gab. | 3 | Saldētava ar tilpumu vismaz 115 litri. Korpuss no nerūsējošā tērauda, iekšpuse balta. Komplektā ar 2 fiksētiem plauktiem. Darba temperatūra -10C - -24C. Digitālais displejs, durvīm slēdzene, 2 plaukti. Izmēri 600x600x850mm (+/-10mm). 220V/0.15kW. |
| 151 | Nerūsējošā tērauda galds ar iebūvēto elektrisko plīti ar 4 sildvirsmām. | gab. | 6 | Nerūsējošā tērauda galds ar plauktu. Nerūsējošā tērauda galdā iebūvēta nerūsējošā tērauda elektriskā plīts ar 4 apaļām sildvirsmām -2x2kW un 2x1kW. Katrai sildvirsmai savs 7 pakāpju regulatorslēdzis un signāllampa, lai var redzēt, kad iekārta ir ieslēgta. Izmērs 600x600x900mm. 220V/6kW. |
| 152 | Nerūsējošā tērauda galds ar iebūvēto elektrisko plīti ar 4 sildvirsmām un elektrisko cepeškrāsni. | gab. | 5 | Nerūsējošā tērauda galds no labās un kreisās puses pilnībā slēgts. Nerūsējošā tērauda galdā iebūvēta nerūsējošā tērauda elektriskā plīts ar 4 apaļām sildvirsmām- 2x2kWun 2x1.kW. Katrai sildvirsmai savs 7 pakāpju regulatorslēdzis, un elektriskā cepeškrāsns, multifunkciju ar konvekcijas (ventilators) un statisko sildīšanu, stikla durvis, jauda vismaz 3kW/220V. Izmērs 600x600x900mm. |
| 154 | Galds no nerūsējošā tērauda. | gab. | 1 | Galds no nerūsējošā tērauda ar aizmugures maliņu. Ar vietu nerūsējošā tērauda saldētavai 600x600x850 mm. Izmēri 900x700x900mm. |
| 159 | Nerūsējošā tērauda galds ar iebūvēto elektrisko plīti ar 4 sildvirsmām un elektrisko cepeškrāsni. | gab. | 5 | Nerūsējošā tērauda galds no labās un kreisās puses pilnībā slēgts. Nerūsējošā tērauda galdā iebūvēta nerūsējošā tērauda elektriskā plīts ar 4 apaļām sildvirsmām- 2x2kW un 2x1.kW. Katrai sildvirsmai savs 7 pakāpju regulatorslēdzis, un elektriskā cepeškrāsns, multifunkciju ar konvekcijas (ventilators) un statisko sildīšanu, stikla durvis, jauda vismaz 3kW/220V. Izmērs 600x600x900mm. |
| 207 | Ābolu mizošanas un griešanas iekārta. | gab. | 1 | Ābolu mizošanas un griešanas iekārta. Ābolu un bumbieru mizošanas, serdes izņemšanas, šķēlēšanas un dalīšanas iekārta. Manuāla ābolu padeve, automātiska mizošana, šķēlēšana, dalīšana. Izgatavota no nerūsējošā tērauda. Iekārtas ražība līdz 100kg stundā. Ieteicamais augļu lielums: 30-90 mm. Iespējams sadalīt ābolu vai bumbieri no 2, 4, 8, 12, 16 un 24 daļās. Izmērs 660x300x400mm (+/-20mm). 220V/0.15kW. |
| 214 | Sulu tvaicējamais katls izgatavots no nerūsējošā tērauda ar silikona caurulēm. | gab. | 1 | Sulu tvaicējamais katls izgatavots no nerūsējošā tērauda ar silikona caurulēm. Paredzēts aptuveni 20kg ielādei. Sastāv no 3 daļām - produktu trauks ar vāku, sulas trauks un ūdens trauks - viss no nerūsējošā tērauda. Nerūsējošā tērauda rokturi katram traukam un vākam. Tilpums no 20 līdz 25L. Diametrs 380mm, augstums 550mm. |
| 231 | Galds no nerūsējošā tērauda ar elektrisko plīti ar 4 sildvirsmām. | gab. | 3 | Galds no nerūsējošā tērauda ar iebūvētu profesionālo elektrisko plīti no nerūsējošā tērauda ar 4 apaļām sildvirsmām 4x2.6kW, 7 pakāpju regulatorslēdzis un signāllampa katrai sildvirsmai (kreisajā apakšējā stūrī) un iebūvētu 1 izlietni (labajā augšējā stūri). Komplektā sifons un ūdens maisītājs. Izmērs 2400x1200x850mm. 220V/10.4kW. |
| 233 | Separators piena pārstrādes tehnoloģisko procesu izpētei. | gab. | 1 | Separators pienam. Aprīkots ar 12 nerūsējošā tērauda diskiem. Tvertne 12 litri, 10500 apgr. /min, ražība 80 litri stundā, paredzēts nepārtrauktam darbam 1h. Metāla korpuss. Diametrs 360mm, augstums 500mm. 220V/0.12kW. Komplektā ar traukiem pienam (4L) un krējumam (1L). |
| 240 | Digitālā kamera vakuuma iepakošanas iekārtas. Vakuuma aparāts no nerūsējošā tērauda. | gab. | 1 | Digitālā kamera vakuuma iepakošanas iekārtas. Vakuuma aparāts no nerūsējošā tērauda. Aizkausēšanas stieņa garums 420mm. Sūkņa jauda 20m3/h, kameras izmēri 450x450x200mm (+/-20mm). Elektroniskā kontrole, 10 programmas, automātisks. Caurspīdīgs vāks. Komplektā statīvs šķidriem produktiem. Izmēri 550x580x500mm (+/-20mm). 220V/0.9kW. |
| 247 | Saldētava. | gab. | 1 | Saldētava ar tilpumu 116 litri. Korpuss no nerūsējošā tērauda, iekšpuse balta. Komplektā ar 2 fiksētiem plauktiem. Darba temperatūra -10C - -24C. Digitālais displejs, durvīm slēdzene, 3 plaukti. Izmēri 600x600x850mm (+/-10mm). 220V/0.15kW. |
| 263 | Digitālā kamera vakuuma iepakošanas iekārtas. Vakuuma aparāts no nerūsējošā tērauda. | gab. | 1 | Digitālā kamera vakuuma iepakošanas iekārtas. Vakuuma aparāts no nerūsējošā tērauda. Aizkausēšanas stieņa garums 420mm. Sūkņa jauda 20m3/h, kameras izmēri 450x450x200mm (+/-20mm). Elektroniskā kontrole, 10 programmas, automātisks. Caurspīdīgs vāks. Komplektā statīvs šķidriem produktiem. Izmēri 550x580x500mm (+/-20mm). 220V/0.9kW. |
| 269 | Kuteris. | gab. | 1 | Gaļas kuteris, tilpums vismaz 10 litri, 2 ātrumi nažiem, 2 asmeņu nazis. Tvertnes griešanos nodrošina atsevišķs motors. Nerūsējošā tērauda korpuss. 2 atsevišķi motori - traukam un nazim. Izmēri 800x500x400mm (+/-20mm). 380V/1.5kW. |
| 274 | Kompresors, mobils uz ritenīšiem. | gab. | 1 | Saspiestā gaisa kompresors uz riteņiem, ražīgums vismaz 220L/min, spiediens vismaz 8 bar, tvertne vismaz 50L. Jauda 1.5kW/220V. Izmērs nepārsniedzot 760x370x640mm. |
| 278 | Baktericīdā lampa. Pie sienas stiprināma lampa. | gab. | 1 | Baktericīdā lampa. Pie sienas stiprināma lampa. Spuldzes ir pārklātas ar specializētu aizsargplēvi, kas novērš lausku rašanos lampas plīšanas gadījumā. Paredzētas gaisa dezinfekcijai (attīrīšanai vai no baktērijām, vīrusiem, sēnītēm un dažādiem mikroorganismiem). Darbojas ar 30W spuldzi, izstaro UV-S izstarojumu 253,7nm viļņu garumā. Izmēri 560x150x85mm. 220V/200W. |